Министерство образования Республики Беларусь

Учреждения образования «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

Технологический колледж

##### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Контрольная работа № 1

Методические указания и контрольные задания для учащихся заочного отделения

по специальности 2-360331 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

#### Разработал преподаватель: ____________   А.И. Сидоревич

Рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

Протокол №_5_ от __04.01__ 2007г.

Председатель цикловой комиссии:	____________	А.И. Сидоревич

Вариант задания контрольной работы выбирают по двум последним цифрам шифра.

Задание № 1.

Металлорежущий станок должен иметь наименьшую частоту вращения n1= 20 об/мин. Наибольшая частота вращения  ns = номинальной частоте вращения заданного двигателя.

Станок приводит во вращение двигатель М1. Данные для расчета для каждого варианта приведены в таблице 1.

Определить число Z ступеней механического регулирования коробки скоростей. Определить пусковой момент двигателя. Выбрать аппараты защиты двигателя. Для двигателя постоянного тока определить число контактов К реостата. Определить энергию для торможения противовключением при наибольшей частоте вращения двигателя.

Значение α принять равным 2.

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Таблица 1.

| № Варианта. | Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Напряжение , В | У | Тип аппарата защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 01 | АИР90L4 | 2,2 |  | 2 | Предохранитель |
| 02 | 4А100S/2 У3 |  |  | 3 | Предохранитель |
| 03 | 4ПО100S2 | 2,2 | 220 | 4 | Автомат |
| 04 | АИР100L4 | 4 |  | 5 | Автомат |
| 05 | 4А132S4/2У3 |  |  | 6 | Предохранитель |
| 06 | 4ПО112М1 | 4 | 110 | 7 | Предохранитель |
| 07 | АИРХ112М4 | 5,5 |  | 8 | Автомат |
| 08 | 4А160S8/4У3 |  |  | 9 | Автомат |
| 09 | 2ПН112МУХЛ4 | 3,6 | 220 | 10 | Предохранитель |
| 10 | АИРХ132S4 | 7,5 |  | 2 | Предохранитель |
| 11 | 4А132S6/4У3 |  |  | 3 | Автомат |
| 12 | 4ПО112М2 | 5,5 | 220 | 4 | Автомат |
| 13 | АИРХ132М4 | 11 |  | 5 | Предохранитель |
| 14 | 4А160М6/4У3 |  |  | 6 | Предохранитель |
| 15 | 2ПН112LУХЛ4 | 3,4 | 110 | 7 | Автомат |
| 16 | АИРХ160S4 | 15 |  | 8 | Автомат |
| 17 | 4А180М8/6У3 |  |  | 9 | Предохранитель |
| 18 | 2ПН132МУХЛ4 | 4 | 440 | 10 | Предохранитель |
| 19 | АИР160М4 | 18,5 |  | 2 | Автомат |
| 20 | 4А160М8/4У3 |  |  | 3 | Автомат |
| 21 | 4ПБ112М1 | 2,2 | 110 | 4 | Предохранитель |
| 22 | АИР180S4 | 22 |  | 5 | Предохранитель |
| 23 | 4А160S4/2У3 |  |  | 6 | Автомат |
| 24 | 2ПН132МУХЛ4 | 7 | 220 | 7 | Автомат |
| 25 | АИР100L6 | 2,2 |  | 8 | Предохранитель |
| 26 | 4А160L6/4У3 |  |  | 9 | Предохранитель |
| 27 | 2ПН132LУХL4 | 5,5 | 440 | 10 | Автомат |
| 28 | АИР112МВ6 | 4 |  | 2 | Автомат |
| 29 | 4А1326/4У3 |  |  | 3 | Предохранитель |
| 30 | 2ПН112LУХЛ4 | 5,3 | 110 | 4 | Предохранитель |
| 31 | АИРХ132М6 | 7,5 |  | 5 | Автомат |
| 32 | 4А200М6/4У3 |  |  | 6 | Автомат |
| 33 | 2ПБ132МУХЛ4 | 3,7 | 110 | 7 | Предохранитель |
| 34 | АИРХ132S6 | 5,5 |  | 8 | Предохранитель |
| 35 | 4А200L8/6У3 |  |  | 9 | Автомат |
| 36 | АИРХ160S6 | 11 |  | 10 | Автомат |
| 37 | 4А160S4/2У3 |  |  | 2 | Предохранитель |
| 38 | 2ПБ132LУХЛ4 | 4,5 | 220 | 3 | Предохранитель |
| 39 | АИРХ160М6 | 15 |  | 4 | Автомат |
| 40 | 4А180М12/6У3 |  |  | 5 | Автомат |
| 41 | 2ПО132LУХЛ4 | 6,7 | 440 | 6 | Предохранитель |
| 42 | АИР180М6 | 18,5 |  | 7 | Предохранитель |
| 43 | 4А225М12/6У3 |  |  | 8 | Автомат |
| 44 | 2ПФ132МУХЛ4 | 7,5 | 220 | 9 | Автомат |
| 45 | АИРХ132S8 | 4 |  | 10 | Предохранитель |
| 46 | 4А200М8/4У3 |  |  | 2 | Предохранитель |
| 47 | 2ПФ132LУХЛ4 | 4,2 | 220 | 3 | Автомат |
| 48 | АИРХ132М8 | 5,5 |  | 4 | Автомат |
| 49 | 4А112М6/4У3 |  |  | 5 | Предохранитель |
| 50 | 2ПН160LУХЛ4 | 6,3 | 110 | 6 | Предохранитель |
| 51 | АИР160S8 | 7,5 |  | 7 | Автомат |
| 52 | 4А160М4/2У3 |  |  | 8 | Автомат |
| 53 | 2ПБ160МУХЛ4 | 7,1 | 440 | 9 | Предохранитель |
| 54 | АИР160М8 | 11 |  | 10 | Предохранитель |
| 55 | 4А180М8/6У3 |  |  | 2 | Автомат |
| 56 | 2ПН132МУХЛ4 | 4 | 440 | 3 | Автомат |
| 57 | АИР180М8 | 15 |  | 4 | Предохранитель |
| 58 | АИР90L4 | 2,2 |  | 2 | Предохранитель |
| 59 | 4А100S/2 У3 |  |  | 3 | Автомат |
| 60 | 4ПО100S2 | 2,2 | 220 | 4 | Автомат |
| 61 | АИР100L4 | 4 |  | 5 | Предохранитель |
| 62 | 4А132S4/2У3 |  |  | 6 | Предохранитель |
| 63 | 4ПО112М1 | 4 | 110 | 7 | Автомат |
| 64 | АИРХ112М4 | 5,5 |  | 8 | Автомат |
| 65 | 4А160S8/4У3 |  |  | 9 | Предохранитель |
| 66 | 2ПН112МУХЛ4 | 3,6 | 220 | 10 | Предохранитель |
| 67 | АИРХ132S4 | 7,5 |  | 2 | Автомат |
| 68 | 4А132S6/4У3 |  |  | 3 | Автомат |
| 69 | 4ПО112М2 | 5,5 | 220 | 4 | Предохранитель |
| 70 | АИРХ132М4 | 11 |  | 5 | Предохранитель |
| 71 | 4А160М6/4У3 |  |  | 6 | Автомат |
| 72 | 2ПН112LУХЛ4 | 3,4 | 110 | 7 | Автомат |
| 73 | АИРХ160S4 | 15 |  | 8 | Предохранитель |
| 74 | 4А180М8/6У3 |  |  | 9 | Предохранитель |
| 75 | 2ПН132МУХЛ4 | 4 | 440 | 10 | Автомат |
| 76 | АИР160М4 | 18,5 |  | 2 | Автомат |
| 77 | 4А160М8/4У3 |  |  | 3 | Предохранитель |
| 78 | 4ПБ112М1 | 2,2 | 110 | 4 | Предохранитель |
| 79 | АИР180S4 | 22 |  | 5 | Автомат |
| 80 | 4А160S4/2У3 |  |  | 6 | Автомат |
| 81 | 2ПН132МУХЛ4 | 7 | 220 | 7 | Предохранитель |
| 82 | АИР100L6 | 2,2 |  | 8 | Предохранитель |
| 83 | 4А160L6/4У3 |  |  | 9 | Автомат |
| 84 | 2ПН132LУХL4 | 5,5 | 440 | 10 | Автомат |
| 85 | АИР112МВ6 | 4 |  | 2 | Предохранитель |
| 86 | 4А1326/4У3 |  |  | 3 | Предохранитель |
| 87 | 2ПН112LУХЛ4 | 5,3 | 110 | 4 | Автомат |
| 88 | АИРХ132М6 | 7,5 |  | 5 | Автомат |
| 89 | 4А200М6/4У3 |  |  | 6 | Предохранитель |
| 90 | 2ПБ132МУХЛ4 | 3,7 | 110 | 7 | Предохранитель |
| 91 | АИРХ132S6 | 5,5 |  | 8 | Автомат |
| 92 | 4А200L8/6У3 |  |  | 9 | Автомат |
| 93 | АИРХ160S6 | 11 |  | 10 | Предохранитель |
| 94 | 4А160S4/2У3 |  |  | 2 | Предохранитель |
| 95 | 2ПБ132LУХЛ4 | 4,5 | 220 | 3 | Автомат |
| 96 | АИРХ160М6 | 15 |  | 4 | Автомат |
| 97 | 4А180М12/6У3 |  |  | 5 | Предохранитель |
| 98 | 2ПО132LУХЛ4 | 6,7 | 440 | 6 | Предохранитель |
| 99 | АИР180М6 | 18,5 |  | 7 | Автомат |
| 00 | 4А225М12/6У3 |  |  | 8 | Автомат |

Задание 2

По условию задания № 1 определить время пуска привода (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax). Определить время торможения противовключением двигателя (ώ2 = 0; ώ1 = ώmax). Во время торможения двигатель от рабочей машины не отключается. Определить время торможения при отключении двигателя от сети за счет действия момента сопротивления рабочей машины. Принять момент сопротивления рабочей машины Мс = 0,7Мн. Определить время разгона двигателя, если он запускается без нагрузки и с нагрузкой при моменте сопротивления Мс1 = 0,2Мн,  (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax).

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Задание 3

По условиям задания 1 и задания 2 составить реверсивную схему управления двигателем (контакторное управление и управление на логических элементах). Выбрать тип контакторов и тип теплового реле. Определить КПД станка, если принять ∆Р1 = 0,1Рр, где Рр – значение мощности резания.

Задание 4

В соответствии с таблицей 2 своего варианта описать устройство, принцип действия и схему включения электрооборудования. Привести область применения.

Таблица 2

| № варианта | Наименование электрооборудования |
| --- | --- |
| 00,10,20,30,40, 50,60,70,80,90 | Преобразователи частоты электромашинные |
| 01,11,21,31,41, 51,61,71,81,91 | Электромашинные усилители |
| 02,12,22,32,42, 52,62,72,82,92 | Вентильный двигатель |
| 03,13,23,33,43, 53,63,73,83,93 | Электромагнитные муфты |
| 04,14,24,34,44, 54,64,74,84,94 | Сельсины |
| 05,15,25,35,45, 55,65,75,85,95 | Шаговые двигатели |
| 06,16,26,36,46, 56,66,76,86,96 | Тахогенераторы постоянного тока |
| 07,17,27,37,47, 57,67,77,87,97 | Асинхронные тахогенераторы |
| 08,18,28,38,48, 58,68,78,88,98 | Фазовращатели |
| 09,19,29,39,49, 59,69,79,89,99 | Датчики угла индукционные |

Литература:

- Игнатов В.А. и др. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов.  – М.: Высшая школа, 1991.

- Харизоментов И.В. Электрооборудование станков и автоматических линий. – М.: Машиностроение, 1997.

- Рубцов А.А. Механизация и автоматизация производства. – М,: Машиностроение, 1998.

- Марголит Р.Б. Наладка станков с программным управлением. - М.: Машиностроение, 1993.

«Электрооборудование станков с программным управлением»

Вариант задания контрольной работы выбирают по двум последним цифрам шифра.

Задание № 1.

Металлорежущий станок должен иметь наименьшую частоту вращения n1= 20 об/мин. Наибольшая частота вращения  ns = номинальной частоте вращения заданного двигателя.

Станок приводит во вращение двигатель М1. Данные для расчета для каждого варианта приведены в таблице 1.

Определить число Z ступеней механического регулирования коробки скоростей. Определить пусковой момент двигателя. Выбрать аппараты защиты двигателя. Для двигателя постоянного тока определить число контактов К реостата. Определить энергию для торможения противовключением при наибольшей частоте вращения двигателя.

Значение α принять равным 2.

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Таблица 1.

| № Варианта. | Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Напряжение , В | У | Тип аппарата защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2

По условию задания № 1 определить время пуска привода (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax). Определить время торможения противовключением двигателя (ώ2 = 0; ώ1 = ώmax). Во время торможения двигатель от рабочей машины не отключается. Определить время торможения при отключении двигателя от сети за счет действия момента сопротивления рабочей машины. Принять момент сопротивления рабочей машины Мс = 0,7Мн. Определить время разгона двигателя, если он запускается без нагрузки и с нагрузкой при моменте сопротивления Мс1 = 0,2Мн,  (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax).

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Задание 3

По условиям задания 1 и задания 2 составить реверсивную схему управления двигателем (контакторное управление и управление на логических элементах). Выбрать тип контакторов и тип теплового реле. Определить КПД станка, если принять ∆Р1 = 0,1Рр, где Рр – значение мощности резания.

Задание 4

В соответствии с таблицей 2 своего варианта описать устройство, принцип действия и схему включения электрооборудования. Привести область применения.

Таблица 2

| № варианта | Наименование электрооборудования |
| --- | --- |
| 00,10,20,30,40, 50,60,70,80,90 | Преобразователи частоты электромашинные |
| 01,11,21,31,41, 51,61,71,81,91 | Электромашинные усилители |
| 02,12,22,32,42, 52,62,72,82,92 | Вентильный двигатель |
| 03,13,23,33,43, 53,63,73,83,93 | Электромагнитные муфты |
| 04,14,24,34,44, 54,64,74,84,94 | Сельсины |
| 05,15,25,35,45, 55,65,75,85,95 | Шаговые двигатели |
| 06,16,26,36,46, 56,66,76,86,96 | Тахогенераторы постоянного тока |
| 07,17,27,37,47, 57,67,77,87,97 | Асинхронные тахогенераторы |
| 08,18,28,38,48, 58,68,78,88,98 | Фазовращатели |
| 09,19,29,39,49, 59,69,79,89,99 | Датчики угла индукционные |

Литература:

- Игнатов В.А. и др. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов.  – М.: Высшая школа, 1991.

- Харизоментов И.В. Электрооборудование станков и автоматических линий. – М.: Машиностроение, 1997.

- Рубцов А.А. Механизация и автоматизация производства. – М,: Машиностроение, 1998.

- Марголит Р.Б. Наладка станков с программным управлением. - М.: Машиностроение, 1993.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждения образования «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

Технологический колледж

##### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Контрольная работа № 1

Методические указания и контрольные задания для учащихся заочного отделения

по специальности 2-360331 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»