Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

____________И.В.Гриневич

«____»__________20___г.

Методические указания

для выполнения домашней контрольной работы

по дисциплине

« Техническая эксплуатация электроустановок  потребителей»

Специальность 2-360331 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Заочная форма обучения

Рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии «Электрооборудование промышленных предприятий и установок»

Протокол №______ от «____»__________20____г.

Председатель цикловой комиссии       _________________  	В.И.Шевченко

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля за самостоятельной работой учащихся заочной формы обучения и координации их работы над учебным материалом в межсессионный период. Выполнение контрольной работы развивает мышление, формирует навыки письменного изложения, учит творческому исследовательскому подходу к конкретному учебному материалу. Одновременно контрольная работа является важным средством самоконтроля учащегося заочной формы обучения и способствует активной подготовке к экзамену.

Общие  указания:

1. Задания для контрольной работы по дисциплине «Техническая эксплуатация электроустановок потребителей» составлены в 50 вариантах. Домашняя контрольная работа выполняется в обычной тетради объемом 12 - 16 листов (в клетку).

2. Текст работы должен быть написан четким почерком и без помарок.

3. На каждой странице необходимо оставлять поля шириной 2,5-3 см для заметок преподавателя, рецензирующего контрольную работу. Писать следует через строчку.

4. Каждый ответ на вопрос следует начинать с новой страницы. В конце каждого ответа на вопрос необходимо оставлять место для внесения замечаний преподавателя по содержанию ответа.

5. Четко указать номер вопроса и написать его формулировку (в точном соответствии с формулировкой в задании на контрольную работу, а не произвольно).

6. По тексту работы (в конце абзаца или строки) должны содержаться ссылки на литературные источники. Ссылка оформляется следующим образом:     [1 с. 275],

где 1- номер источника в списке литературы, с. 275- номер страницы в данном источнике, из которого использован материал.

В конце контрольной работы обязательно должен быть список использованной литературы. При составлении библиографического списка следует соблюдать общепринятый порядок: сначала указывают нормативные документы, затем - остальную литературу в алфавитном порядке фамилий авторов. Примеры описания используемых в работе источников приведены в конце методических рекомендаций.

Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная работа высылается учащимся заочной формы обучения в учреждение, обеспечивающее получение среднего специального образования на рецензирование, в сроки, установленные учебным графиком, который утверждается директором учебного заведения.

Проверка и рецензирование домашней контрольной работы осуществляется преподавателем в течение 7 дней со дня ее поступления на заочное отделение колледжа. По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется «зачтено» или «не зачтено». Отметка «не зачтено» выставляется, если:

- домашняя контрольная работа выполнена не в полном объеме, т.е. освещены не все вопросы варианта учащегося,

- вопросы раскрыты поверхностно, не сделаны выводы,

- имеются грубые ошибки в освещении теоретических вопросов,

- не верно решены задачи (не правильная методика решения, либо неправильные расчеты).

- использован лишь один литературный источник для освещения всех вопросов контрольной работы,

- не выдержан  объем работы (менее 50% от требуемого объема),

- отдельные вопросы контрольной работы не соответствуют варианту,

- контрольная работа со всей очевидностью выполнена не самостоятельно.

Не зачтенная контрольная работа возвращается учащемуся на доработку. Работу над ошибками следует выполнять в той же тетради, вставив при необходимости дополнительные листы. В работе над ошибками  ответы необходимо исправить точно в соответствии с замечаниями преподавателя, перечисленными в рецензии.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, либо не соответствующая варианту учащегося, возвращается без проверки с указанием причин.

Рекомендации по выполнению

домашней контрольной работы

При выполнении теоретической части:

Подготовка к выполнению контрольной работы начинается с вдумчивого изучения программного материала дисциплины «Техническая эксплуатация электроустановок потребителей».

Прежде всего, следует внимательно прочитать  соответствующий раздел программы дисциплины, вопросы для самопроверки и перечень источников. Перечень источников включает основную  и дополнительную литературу. Дополнительная литература рекомендуется для более глубокого и всестороннего изучения программного материала дисциплины. Дополнительной литературой следует пользоваться в тех случаях, когда в основной литературе вопрос освещен недостаточно полно.

В процессе выполнения домашней контрольной работы учащийся- заочник обязан не только тщательно изучить рекомендованную литературу, но и проанализировать изученный материал: сравнить факты, выявить причинно-следственные связи и закономерности. Содержание ответов должно включать не только теоретический материал, но и примеры из отечественной и зарубежной практики маркетинговой деятельности.

Все приведенные поясняющие рисунки и схемы должны быть подписаны и выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов. При использовании для объяснения устройства и принципа работы оборудования сложных рисунков, чертежей и электрических схем допускается вклеивать в текст   контрольной работы их ксерокопии.

При выполнении расчетной части:

Приводимые расчетные формулы должны содержать полную расшифровку символов, входящих в их состав. В конце расчетов обязательно приводятся единицы измерений, согласно ГОСТа. Свои решения необходимо пояснять графиками, диаграммами и электрическими схемами.

З А Д А Н И Е   1

1. Расскажите, что обязано обеспечить лицо, ответственное за энергохозяйство предприятия, организации?

2. Перечислите необходимую документацию для приемки ВЛ напряжением 20кВт и ниже и ВЛ напряжением 35 кВт и выше.

3. Приведите условия эксплуатации помещений конденсаторных батарей.

4. Опишите техническую эксплуатацию средств электрических измерений.

5. Расскажите, кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок?

6. Опишите периодичность осмотров ВЛ, на что необходимо обращать внимание?

7. Укажите, что проверятся во время осмотра конденсаторной установки?

8. Опишите техническую эксплуатацию заземляющих устройств.

9. Поясните, как подразделяется электротехнический персонал предприятия?

10. Укажите наличие, какой технической документации дает возможность принятия в эксплуатацию кабельной линии?

11. Опишите, что выполняется при текущем ремонте конденсаторных установок?

12. Расскажите, какие понятия применяются в нормах испытаний?

13. Укажите, кто входит в квалификационную комиссию по проверке знаний правил?

14. Укажите, в какие сроки проводятся осмотры КЛ напряжением до 35 кВ и КЛ напряжением 110-220 кВ?

15. Опишите, какие условия соблюдаются при эксплуатации силовых трансформаторов в номинальном режиме.

16. Укажите, как определяется температура изоляции электрооборудования?

17. Опишите, что входит в оперативное управление электрохозяйством.

18.Укажите, какие условия соблюдаются при эксплуатации силовых трансформаторов в аварийных режимах?

19. Укажите, чем должна быть укомплектована аккумуляторная установка?

20. Расскажите, что запрещается в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000В без письменного согласия организации?

21.Опишите, что должно быть выполнено до вывода электрооборудования в капитальный ремонт?

22.Укажите, в какие сроки производятся осмотры и текущие ремонты трансформаторов?

23.Опишите приемку вновь смонтированной аккумуляторной батареи.

24.Расскажите, какие устанавливаются мероприятия для охраны электрических сетей напряжением до 1000В?

25.Опишите объем технической документации в соответствии с которой электроустановки предприятия допущены к эксплуатации.

26. Приведите условия технической эксплуатации электродвигателей.

27.Укажите, что осуществляется при текущем ремонте аккумуляторной батареи?

28. Изложите, что запрещается производить в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000В без письменного согласия организации, в ведении которых эти сети?

29.Укажите, какая оперативная документация должна находиться на подстанциях и распределительных устройствах?

30. Приведите условия приемки и эксплуатации средств молниезащиты.

31.Опишите техническую эксплуатацию распределительных устройств напряжением до 1000В.

32.Охарактеризуйте техническую эксплуатацию сварочных установок внутри металлических конструкций.

33.Укажите, какая документация передается и что проверяется перед приемкой в эксплуатацию воздушных линий напряжением до 1000В.

34.Опишите условия эксплуатации разрядников и защитных промежутков.

35.Опишите порядок капитального ремонта оборудования РУ напряжением свыше 1000В.

36. Укажите, что делается комиссией при приемке вновь смонтированной или реконструированной осветительной установки.

37.Опишите охранную зону воздушной линии до 1000В. Виды ее эксплуатации.

38.Расскажите, на что обращают особое внимание при осмотрах РУ свыше 1000В?

39. Укажите, в какие сроки производится осмотр и проверка осветительной сети?

40. Опишите, как производится приемка в эксплуатацию осветительных электроустановок.

41. Расскажите, какие работы проводятся при эксплуатации светильников.

42. Перечислите, какие требования техники безопасности следует соблюдать при обслуживании осветительных электроустановок.

43. Расскажите о составе работ по эксплуатации измерительных трансформаторов.

44. Опишите порядок работ по эксплуатации комплектных распределительных устройств.

45. Расскажите, в чем состоят основные особенности эксплуатации сухих трансформаторов.

46. Расскажите, в чем заключается эксплуатация сварочной установки.

47. Расскажите, каковы особенности эксплуатации пусковых реостатов.

48. Опишите, в чем заключается эксплуатация станций управления.

49. Опишите порядок работ по эксплуатации комплектных распределительных устройств.

### 50. Расскажите, как производится компенсация емкостного тока замыкания на землю?

### З А Д А Н И Е   2

В трехфазную трехпроводную питающую сеть с линейным напряжением Uлн= 660В включен асинхронный электродвигатель.

Определить коэффициент мощности установки после подключения батареи конденсаторов с емкостью в каждой фазе, соединенных треугольником и линейный ток в питающей сети.

#### Таблица 1 Данные значения к заданию в таблице 1

| № варианта | Ном. мощность Р. кВт | Емкость конденсатора С, мкф |
| --- | --- | --- |
| 00 | 200 | 870 |
| 01 | 160 | 650 |
| 02 | 132 | 770 |
| 03 | 110 | 610 |
| 04 | 90 | 660 |
| 05 | 75 | 620 |
| 06 | 55 | 760 |
| 07 | 45 | 710 |
| 08 | 37 | 860 |
| 09 | 30 | 780 |
| 10 | 22 | 630 |
| 11 | 18,5 | 850 |
| 12 | 15 | 720 |
| 13 | 11 | 570 |
| 14 | 7,5 | 820 |
| 15 | 5,5 | 670 |
| 16 | 4 | 750 |
| 17 | 55 | 580 |
| 18 | 12 | 830 |
| 19 | 37 | 540 |
| 20 | 160 | 680 |
| 21 | 22 | 730 |
| 22 | 90 | 640 |
| 23 | 22 | 760 |
| 24 | 120 | 590 |
| 25 | 220 | 840 |
| 26 | 75 | 550 |
| 27 | 250 | 690 |
| 28 | 60 | 560 |
| 29 | 100 | 810 |
| 30 | 132 | 600 |
| 31 | 37 | 500 |
| 32 | 18,5 | 800 |
| 33 | 160 | 530 |
| 34 | 22 | 790 |
| 35 | 35 | 510 |
| 36 | 50 | 740 |
| 37 | 150 | 520 |
| 38 | 110 | 700 |
| 39 | 37 | 500 |
| 40 | 150 | 800 |
| 41 | 30 | 400 |
| 42 | 37 | 360 |
| 43 | 30 | 410 |
| 44 | 180 | 860 |
| 45 | 75 | 370 |
| 46 | 90 | 320 |
| 47 | 110 | 850 |
| 48 | 150 | 300 |
| 49 | 45 | 480 |
| 50 | 22 | 840 |

З А Д А Н И Е   3

Электрооборудование цеха питается от трехфазной электрической сети, с номинальным линейным напряжением Uл = 220В. Задана суммарная расчетная мощность потребителей электрической электроэнергии при значении коэффициента мощности cosφ = 0,85.

Определить сечение трехфазного кабеля, проложенного от цеховой подстанции до самого удаленного потребителя от подстанции.

#### Таблица 2                  Данные значения к заданию 2

| № варианта | Расчетная мощность Σ Рн, кВт | Коэффициент мощности cosφ | Длина кабельной линии, l, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 40 | 0,8 | 25 |
| 01 | 180 | 0,91 | 36 |
| 02 | 120 | 0,84 | 49 |
| 03 | 45 | 0,81 | 35 |
| 04 | 185 | 0,96 | 64 |
| 05 | 220 | 0,88 | 42 |
| 06 | 110 | 0,85 | 53 |
| 07 | 215 | 0,89 | 48 |
| 08 | 175 | 0,93 | 78 |
| 09 | 235 | 0,84 | 70 |
| 10 | 170 | 0,95 | 63 |
| 11 | 105 | 0,82 | 47 |
| 12 | 100 | 0,92 | 34 |
| 13 | 165 | 0,95 | 85 |
| 14 | 160 | 0,81 | 68 |
| 15 | 195 | 0,92 | 41 |
| 16 | 210 | 0,87 | 79 |
| 17 | 45 | 0,82 | 28 |
| 18 | 225 | 0,94 | 62 |
| 19 | 95 | 0,83 | 77 |
| 20 | 230 | 0,9 | 43 |
| 21 | 50 | 0,84 | 80 |
| 22 | 55 | 0,83 | 50 |
| 23 | 155 | 0,94 | 67 |
| 24 | 240 | 0,93 | 33 |
| 25 | 150 | 0,8 | 81 |
| 26 | 85 | 0,86 | 60 |
| 27 | 245 | 0,87 | 44 |
| 28 | 90 | 0,93 | 54 |
| 29 | 65 | 0,81 | 40 |
| 30 | 250 | 0,89 | 91 |
| 31 | 135 | 0,86 | 100 |
| 32 | 60 | 0,82 | 65 |
| 33 | 255 | 0,84 | 80 |
| 34 | 75 | 0,94 | 87 |
| 35 | 265 | 0,88 | 75 |
| 36 | 140 | 0,85 | 95 |
| 37 | 260 | 0,87 | 39 |
| 38 | 125 | 0,87 | 55 |
| 39 | 205 | 0,92 | 46 |
| 40 | 270 | 0,86 | 57 |
| 41 | 70 | 0,88 | 30 |
| 42 | 285 | 0,85 | 56 |
| 43 | 100 | 0,87 | 32 |
| 44 | 115 | 0,95 | 90 |
| 45 | 275 | 0,93 | 66 |
| 46 | 145 | 0,88 | 38 |
| 47 | 280 | 0,9 | 80 |
| 48 | 190 | 0,91 | 45 |
| 49 | 80 | 0,89 | 72 |
| 50 | 130 | 0,92 | 61 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1.С.Н.Павлович, Б.И.Фираго - Ремонт и обслуживание электрооборудования. Мн.; «Высшая школа», 2005.

2.Н.Н.Гусев - Устройство и монтаж электрооборудования, Мн.; «Высшая школа», 1979.

3.Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин - Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок, М.;»Высшая школа», 2003

4.Б.Ю.Липкин - Электроснабжение промышленных предприятий, М.; «Высшая школа», 1990.

5.А.Г.Ус, Л.И.Евминов - Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий, Мн. "«Пион", 2002.

6. В.Б. Атабеков - Ремонт электрооборудования промышленных предприятий, М.; «Высшая школа», 1979.

7.Г.Ф.Куценко - Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок, Мн.; «Дизайн ПРО», 2003.

8.В.Д.Никельберг, В.Н.Кожухаров - Монтаж освещения промышленных и жилых зданий, М.; Энергоатомиздат, 1988.

Дополнительная

1.Н.П.Постников, Г.В.Петруненко, Г.Г.Максимова - Монтаж электрооборудования промышленных предприятий. Курсовое  и дипломное проектирование- Ленинград Стройиздат, 1991

2.А.А.Воронина, Н.Ф.Шибенко - Безопасность труда в электроустановках, М. «Высшая школа», 1984.

3.М.М.Кацман - Электрические машины, М.»Высшая школа», 2003.

4.А.А.Черняк - Как читать схемы электроустановок общего назначения, М.Энергия, 1984.

5.В.Р.Пятницкая - Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования, Мн. «Высшая школа», 2005.

Нормативная

1.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей под редакцией А.Ф.Дьякова, М.Энергоатомиздат, 1989

2.Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок под редакцией Л.Г.Луниной, Я.В.Шафировича, М.Энергоатомиздат, 1988

Справочная

1.И.И.Алиев- «Справочник по электротехнике и электрооборудованию», Ростов-на-Дону «Феникс», 2003.

2. В.Б.Атабеков, В.И.Крюков - Городские электрические сети, М.Стройиздат, 1987.

3.С.Т.Усатенко - Выполнение электрических схем по ЕСКД, М.Издательство стандартов, 1989.